## Slide 1: Exchange Server部署系统要求-共存部署
Exchange 版本 | Exchange 组织共存
Exchange 2007 和早期版本 | 不支持
Exchange 2010 | 与组织中所有 Exchange 2010 服务器（包括边缘传输服务器）上的 Exchange 2010 SP3 更新汇总 11 或更高版本一起受到支持。
Exchange 2013 | 与组织中所有 Exchange 2013 服务器（包括边缘传输服务器）上的 Exchange 2013 累积更新 10 或更高版本一起受到支持。
Exchange 2010 和 Exchange 2013 的混合组织 | 支持以下最低 Exchange 版本： 组织中所有 Exchange 2010 服务器（包括边缘传输服务器）上的 Exchange 2010 SP3 更新汇总 11 或更高版本。 组织中所有 Exchange 2013 服务器（包括边缘传输服务器）上的 Exchange 2013 累积更新 10 或更高版本。
Exchange 2016 与 Exchange Server 早期版本共存

## Slide 2: Exchange Server部署系统要求-混合部署
Exchange 2016 支持已升级到 Office 365 最新版本的 Office 365 租户进行混合部署

## Slide 3: Exchange Server部署系统要求-网络和AD要求
组件 | 要求
域控制器 | 林中的所有域控制器都需要运行以下项之一： Windows Server 2012 R2 Standard 或 Datacenter Windows Server 2012 Standard 或 Datacenter Windows Server 2008 R2 Standard 或 Enterprise Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM 或更高版本 Windows Server 2008 Standard、Enterprise 或 Datacenter
Active Directory 林 | Active Directory 林功能级别必须为 Windows Server 2008 或更高版本。
DNS 命名空间支持 | Exchange 2016 支持以下域名系统 (DNS) 命名空间： 连续命名空间 分离命名空间 单标签域 不连续命名空间 有关 Exchange 支持的 DNS 命名空间的详细信息，请参阅 Microsoft 知识库文章 2269838 Microsoft Exchange 与单标签域、不连续命名空间和分离命名空间的兼容性。
IPv6 支持 | 在 Exchange 2016 中，仅当 IPv4 也已安装并启用时，才支持 IPv6。如果此配置中已部署 Exchange 2016，并且网络支持 IPv4 和 IPv6，则所有 Exchange 服务器均可在使用 IPv6 地址的设备、服务器和客户端上发送和接收数据。有关详细信息，请参阅 Exchange 2013 中的 IPv6 支持。

## Slide 4: Exchange Server部署系统要求-AD体系结构要求
使用 64 位 Active Directory 域控制器可以提高 Exchange 2016 的目录服务性能
在目录服务器上安装 Exchange 2016
出于安全和性能的考虑，建议仅在成员服务器上安装 Exchange 2016，而不要在 Active Directory 目录服务器上安装。但不能在运行 Exchange 2016 的计算机上运行 DCPromo。安装 Exchange 2016 后，不支持将其角色从成员服务器更改为目录服务器，反之亦然。

## Slide 5: Exchange Server部署系统要求-硬件要求
组件 | 要求 | 备注
处理器 | 基于 x64 体系结构的计算机，具有支持 Intel 64 位体系结构（以前称为 Intel EM64T）的 Intel 处理器 支持 AMD64 平台的 AMD 处理器 Intel Itanium IA64 处理器不受支持 | 有关支持的操作系统，请参阅本主题后面的“操作系统”一节。
内存 | 因所安装的 Exchange 角色而异： 邮箱 最小 8 GB 边缘传输 最小 4GB | 无
页面文件大小 | 如果您使用超过 32 GB 的 RAM，最小和最大页面文件大小必须设置为物理 RAM 加 10 MB，最大值为 32778 MB。 | Exchange 2016 的调整大小指南即将推出。
磁盘空间 | 安装 Exchange 的驱动器上至少要有 30 GB 的可用磁盘空间 对于您要安装的每个统一消息 (UM) 语言包，需要另外 500 MB 的可用磁盘空间 系统驱动器上具有 200 MB 的可用磁盘空间 存储邮件队列数据库的硬盘至少具有 500 MB 的可用空间。 | Exchange 2016 的存储指南即将推出。
文件格式 | 格式化为 NTFS 文件系统的磁盘分区，这适用于下列分区： 系统分区 存储由 Exchange 诊断日志生成的 Exchange 二进制文件或文件的分区 包括以下文件类型的磁盘分区可以格式化为 ReFS： 包含事务日志文件的分区 包含数据库文件的分区 包含内容索引文件的分区 | 无

## Slide 6: Exchange Server部署系统要求-操作系统要求
组件 | 要求
邮箱和边缘传输服务器角色 | Windows Server 2012 R2 Standard 或 Datacenter Windows Server 2012 Standard 或 Datacenter
管理工具 | 下列内容之一： Windows Server 2012 R2 Standard 或 Datacenter Windows Server 2012 Standard 或 Datacenter 64 位版本的 Windows 10 64 位版本的 Windows 8.1
不支持在以 Windows Server Core 模式运行的计算机上安装 Exchange 2016。计算机必须运行 Windows Server 的完全安装。如果要在以 Windows Server Core 模式运行的计算机上安装 Exchange 2016，您必须通过运行命令 Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Restart，将服务器转换为 Windows Server 的完全安装：
Exchange 2016 支持的 Windows Management Framework 版本
Exchange 2016 需要 Windows Management Framework 4.0。

## Slide 7: Exchange Server部署系统要求-.NetFramework
Exchange 版本 | .NET Framework 4.6 或更高版本 | .NET Framework 4.5.2 | .NET Framework 4.5.1 | .NET Framework 4.5
Exchange 2016 |  | X |  | 
强烈建议您使用受您正在安装的 Exchange 版本所支持的 .NET Framework 的最新版本。

## Slide 8: Exchange Server部署系统要求-客户端支持
Exchange 2016 和 Exchange Online 支持 Outlook 的下列版本：
Outlook 2016
Outlook 2013
包含 KB2965295 的 Outlook 2010
Office 365 适用的 Outlook for Mac
Outlook for Mac 2011
不支持版本低于 Outlook 2010 的 Outlook 客户端。不支持 Mac 操作系统上需要 DAV 的电子邮件客户端，例如 Entourage 2008 for Mac RTM 和 Entourage 2004。

## Slide 9: Exchange Server部署系统要求-Office Online Server
Office Online Server Preview要求安装了以下各项：
Windows server 2012 R2
已安装所有可用的Windows更新
不能在Exchange、SharePoint、active directory或其他任何安装了现有应用程序的计算机上安装Office Online Server Preview